## Slide 15
제 2장 C언어의 시작
프로그래밍

## Slide 16
제 2장 C언어의 시작
C언어 소스
컴파일(번역)
아두이노 보드에 다운로드

## Slide 17
2.2 C언어의 기본 규칙
문장의 끝 ;
int i = 30 ;
if( i == 30 ) x = 26 ;

## Slide 18
2.2 C언어의 기본 규칙
2) 주석
// 주석 처리 1
// 주석 처리 2
/* 주석 처리 문장 */
/* 주석 처리 문장 1
주석 처리 문장 2
주석 처리 문장 3
*/

## Slide 19
2.3 변수
변수의 이름은 알파벳, 숫자, 언더바 _ 로만 구성 할 수 있다.
C언어에서는 변수의 대소문자를 구분한다. 따라서 Num과 num은 서로 다른 변수이다.
변수의 이름은 숫자로 시작 할 수 없고, 키워드로 변수의 이름을 사용할 수 없다.
변수이름 사이에 공백이 삽입될 수 없다.
int i ;
pinMode(8, OUTPUT);
digitalWrite(8,HIGH) ;

## Slide 20
2.3.1 변수의 자료형

## Slide 24
Serial (직렬) 통신

## Slide 25
Serial (직렬) 통신
GND
TXD
TXD
RXD
RXD
baudrate [bit/sec]

## Slide 26
◆ Serial.begin() : 시리얼 통신 속도를 지정해 주는 함수이다.
◆ Serial.print() : 변수 또는 문자를 넣으면 시리얼 창에 문자로 출력해 주는 함수이다
◆ Serial.println() : Serial.print() 함수의 기능에 줄넘김 문자를 추가로 붙여준 함수이다.

## Slide 27
◆ Serial.available() : PC로부터 시리얼 데이터가 입력되었는지를 알아보는 함수이다.
PC와는 0번핀(RX)와 1번핀(TX)가 연결되어 있는 상태이다.
◆ Serial.parseInt() : PC에서 시리얼로 정수 숫자를 입력해 주는 함수이다.
◆ Serial.parseFloat() : PC에서 시리얼로 실수 숫자를 입력해 주는 함수이다.

## Slide 28
2.3.2 지역변수, 전역변수
지역변수 선언
전역변수 선언
void setup( )
{
}
void loop()
{
int x1, x2 ;
// 프로그램 내용
}
int x1, x2 ;
void setup( )
{
}
void loop()
{
// 프로그램 내용
}

## Slide 32
연습문제
PC의 시리얼모니터 창에서 두 개의 정수를 입력하여, 대장장이 스마트 보드(UNO)에 전송하고 대장장이 스마트 보드(UNO)에서는 이 두 개의 정수 값을 더하여 다시 PC로 전송하는 프로그램을 작성해 보도록 하자.
2. PC의 시리얼모니터 창에서 한 개의 정수와 한 개의 실수를 입력하여, 대장장이 스마트
보드(UNO)에 전송하고 대장장이 스마트 보드(UNO)에서는 이 두 수의 값을 더한 실수
값을 다시 PC로 전송하는 프로그램을 작성해 보도록 하자.

## Slide 33
제 3장 연산자
3.1.1 산술연산자
분류 | 연산자 | 의미 | 예제 | 결과
산술 연산자 ( int a=10, b=4로 r를 구하는 예제) | + | 더하기 | r = a + b | r = 14
 | - | 빼기 | r = a - b | r = 6
 | * | 곱하기 | r = a * b | r = 40
 | / | 나누기 | r = a / b | r = 2
 | % | 나머지 | r = a % b | r = 2

## Slide 35
3.1.2 대입 연산자

## Slide 37
3.1.3 증감 연산자
분류 | 연산자 | 의미 | 예제 | 결과
증감 연산자 (int a=10 로 r를 구하는 예제) | ++ | +1 | r = a++ | r = 10
 |  |  | r = ++a | r = 11
 | -- | -1 | r= a-- | r= 10
 |  |  | r = --a | r = 9

## Slide 39
3.1.4 관계 연산자

## Slide 41
3.1.5 논리 연산자

## Slide 43
3.1.6 비트 연산자
디지털
0
1
bit
byte

## Slide 45
bit AND
bit OR
bit XOR

## Slide 46
3.1.6 비트 연산자

## Slide 48
연습문제
PC의 시리얼모니터 창에서 직사각형의 가로길이(w)와 세로길이(h)를 입력 받아서 대장장이 스마트(UNO)보드에 전송하고 대장장이 스마트 보드(UNO)에서는 직사각형의 둘레와 면적을 구하여 그 값을 다시 PC로 전송하는 프로그램을 작성해 보도록 하자.
(힌트 : 직사각형의 가로와 세로를 각각 w와 h라고 하면, 직사각형의 면적은 w*h가 되고 둘레는 2*(w*h)가 된다. 변수의 자료형은 정수를 저장할 수 있는 int 형으로 한다. )

## Slide 49
연습문제
2. PC의 시리얼모니터 창에서 세 개의 float형 실수를 입력 받은 후, 대장장이 스마트 보
드(UNO)에 전송하고 대장장이 스마트 보드(UNO) 보드에서는 이 세수의 합계와 평
균을 계산하여 다시 PC로 전송하여 시리얼모니터 화면에 출력하는 프로그램을 작성
하시오.

## Slide 50
연습문제
3. 미국에서는 거리를 표시하는데 마일을 사용한다. 마일을 미터로 환산하는 프로그램
을 작성해 보자. PC의 시리얼모니터 창에서 마일 단위로 거리(실수)를 입력 받아서
대장장이 스마트 보드(UNO)에 전송하고 대장장이 스마트 보드(UNO)서는 전송 받은
실수에 1609를 곱하여 미터로 변환한다. 변환된 미터 거리를 다시 PC로 전송하여 시
리얼 모니터 화면에 출력하는 프로그램을 작성하시오.
( 힌트 : Meter = 1609.0 * mile )

## Slide 51
연습문제
4. PC의 시리얼모니터 창에서 삼각형의 높이(height)와 밑변(base)을 실수로 입력 받아
서 대장장이 스마트 보드(UNO)에 전송하고 대장장이 스마트 보드(UNO)에서는 이를
이용하여 삼각형의 넓이(Area)를 계산한다. 계산된 넓이를 다시 PC로 전송하여 시리
얼모니터 화면에 출력하는 프로그램을 작성하시오
( 힌트 : Area = 0.5 * height *base )

## Slide 52
연습문제
5. 섭씨 온도와 화씨 온도는 다음과 같은 수식을 만족한다. PC의 시리얼모니터 창에서
화씨 온도를 실수로 받아서 대장장이 스마트 보드(UNO)에 전송하고 대장장이 스마
트 보드(UNO)에서는 이를 이용하여 전송 받은 화씨 온도를 섭씨온도로 환산하여 계
산한다. 그리고 계산된 섭씨온도를 다시 PC로 전송하여 시리얼모니터 화면에 출력하
는 프로그램을 작성하시오
C = 5.0/9.0 x (F -32.0)

## Slide 53
연습문제
6. 정수에 비트연산자 << 1를 한번 적용하면 2를 곱한 값을 얻을 수 있다. PC의 시리얼
모니터 창에서 정수 x, y 두 개를 입력받아서 대장장이 스마트 보드(UNO)보드에 전
송하고 대장장이 스마트 보드(UNO)에서는 이를 이용하여 x << y의 값을 다시 PC에
전송하여 시리얼모니터 화면에 (HEX) 출력하는 프로그램을 작성하시오.

## Slide 54
연습문제
7. 정수에 비트연산자 >>를 한번 적용하면 2를 나눈 값을 얻을 수 있다. PC의 시리얼
모니터 창에서 정수 x, y 두 개를 입력 받아서 대장장이 스마트 보드(UNO)에 전송
하고 대장장이 스마트(UNO) 보드에서는 이를 이용하여 x >> y의 값을 다시 PC에
전송하여 시리얼모니터 화면에 출력하는(HEX) 프로그램을 작성하시오.

## Slide 55
제 4장 조건문
4.1 if 문
4.1.1 if 문에 의한 조건적 실행

## Slide 58
if(num%3==0) {
Serial.println(“It is a multiple of 3”);
}
if(num%3==0)
Serial.println(“It is a multiple of 3”);
if(num%3==0) {
Serial.println(“It is a multiple of 3”);
Serial.println(“OK ++”);
}
if(num%3==0)
Serial.println(“It is a multiple of 3”);
Serial.println(“OK ++”);

## Slide 59
4.1.2 if ~else 문에 의한 조건적 실행

## Slide 61
4.1.3 if ~else, else if, ~ else 문에 의한 조건적 실행

## Slide 63
4.1.4 조건 연산자(삼항 연산자)

## Slide 66
4.2 swith 문

## Slide 69
- Serial.read( ) : PC에서 시리얼로 1바이트짜리 문자를 입력 받는 함수이다.

## Slide 70
연습문제
PC의 시리얼모니터 창에서 정수를 입력하여 홀수 인지 짝수 인지 판단하는 프로그램을
작성해 보자.

## Slide 71
연습문제
2. PC의 시리얼모니터 창에서 정수 분자와 정수 분모를 입력하여 나눗셈을 하는 프로그램을
작성해보도록 한다. (단, 나눗셈을 하기 전에 분모가 ‘0’ 인지 확인하여, 분모 0 이면 “Can
not divide by 0” 라는 글자가 찍히도록 한다)

## Slide 72
연습문제
3. PC 시리얼모니터 창에서 키(Height)와 체중(Weight)을 입력 받아서 표준 체중을 계산한 후에
사용자의 체중과 비교하여 저체중(Low weight) 인지, 표준(Standard weight)인지, 과체중
(Over weight)인지를 판단하는 프로그램을 작성하라.
표준체중 = (키 –100 ) x 0.9

## Slide 73
연습문제
4. if-else문을 이용하여 PC의 시리얼모니터 창에서 점수의 정수를 입력하면 다음과 같이 출력
되는 프로그램을 작성 하여라
1) 90점 이상이 입력되면 : A
2) 80점 ∼ 89점 : B
3) 70점 ∼ 79점 : C
4) 60점 ∼ 69점 : D
5) 60점 미만 : F

## Slide 74
연습문제
5. PC의 시리얼모니터에서 문자를 받아서 그 문자가 대문자(A∼Z)이면 “Capital letter”로 출력
하고 소문자(a∼z)이면 “Small letter”로 출력한다. 또한 숫자(0∼9)까지가 입력되면 “Number”
로 출력되는 프로그램을 작성해 보자.

## Slide 75
연습문제
6. PC의 시리얼모니터에서 3개의 정수를 입력 받아서 if-else문을 사용하여 입력되는 수중에서
가장 큰 수를 표시하는 프로그램을 작성하시오.

## Slide 76
연습문제
7. 놀이 공원에서 놀이기구를 타려면 키가 150cm 이상이고 나이가 12살 이상이어야 한다.
PC 시리얼모니터에 사용자의 키와 나이를 입력한 후에 “OK”, 또는 “Not OK”를 출력하는
프로그램을 작성 하시오.

## Slide 77
제 5장 반복문
5.1 while 문

## Slide 84
5.2 do while 문

## Slide 87
5.3 for 문

## Slide 93
5.4 continue & break

## Slide 95
연습문제
1부터 입력되는 수까지의 3의 배수의 합을 구하는 프로그램을 ‘while’ 문을 사용하여 작성하시오.

## Slide 96
연습문제
2. 입력되는 두 수 사이의 2의 배수의 합을 구하는 프로그램을 ‘for’ 문을 사용하여 작성 하
시오.

## Slide 97
연습문제
3. 1부터 50사이의 숫자를 입력 받아서 숫자만큼의 별표를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 별표는 가로로 출력하게 한다.
실행 예) Enter number => 10
* * * * * * * * * *

## Slide 98
연습문제
4. 중첩 반복구조를 이용한 반복루프를 사용하여 다음과 같은 패턴을 출력하는 프로그램을
작성하시오. for 문을 사용하시오
실행 예) Enter Number => 8
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * * *

## Slide 99
연습문제
5. 하나의 정수를 입력 받고 중첩 반복문을 사용하여서 다음과 같이 출력하는 프로그램을 작성하여 보시오. for문을 사용하시오
실행 예) Enter Number ==> 5
0
0 1
0 1 2
0 1 2 3
0 1 2 3 4

## Slide 100
연습문제
6. 1부터 n까지의 수(1+2+3+4+5+…+n)의 합이 입력되는 수를 넘지 않으면서 가장 큰 값과 그때의 n의 값을 구하시오.
실행 예) Enter Number => 10000
The sum of 1 to 140 is 9870