## Slide 2
제 15장 서보모터

## Slide 3
펄스 폭에 따른 서보모터 각도제어
0도
90도
180도

## Slide 10
연습문제
대장장이 스마트 보드(UNO)의 ~D10에 서보모터를 연결하고, ~D11에 스위치를 연결하여
스위치를 누를 때마다 서보모터의 각도가 0°부터 180°까지 30°씩 변하도록 하고, 180° 이후
에는 –30°씩 각도가 변하도록 프로그램 하시오.
(0°→30°→60°…→180°→150°→120°…→0°→30°→…)

## Slide 11
제 16장 적외선 센서(IR)
거리가 가까우면
많은 빛을 반사
거리가 멀면
적은 빛을 반사

## Slide 19
연습문제
대장장이 스마트 보드(UNO)의 A1에 적외선 센서를 연결하고, ~D10에 서보모터를 연결하도록 한다. 물체가 적외선 센서에 가까이 갈수록 서보모터의 각도가 180°쪽으로 움직이고, 물체가 적외선 센서와 멀어지면 서모모터의 각도가 0°쪽으로 움직이도록 프로그램 하시오.

## Slide 20
제 17장 타이머
타이머 정의 : 일정시간 간격으로 어떤 작업을 반복 수행하고자 할
때 많이 사용되는 기능
대장장이 스마트 보드(UNO) 에서는 millis() 함수를 이용

## Slide 25
연습문제
대장장이 스마트 보드(UNO)의 ~D10에 서보모터를 연결하고, 정확히 처음 1초 동안에는
0° ∼ 180° 까지 갔다가, 다음 1초 동안에는 180°∼ 0°까지 무한히 움직이도록 하는 프로그
램을 하시오.

## Slide 26
제 18장 소리 센서

## Slide 30
연습문제
대장장이 스마트 보드(UNO)의 A0에 소리센서를 연결하고, D8에 LED-W를 연결하도록 한다. 10[ms]마다 소리센서의 값을 아날로그 포트 A0에서 읽어 와서 그 값이 500 보다 크면 D8에 연결되어 있는 LED-W가 켜지도록 프로그램을 하시오.

## Slide 31
제 19장 수위 센서
수위 센서란 물의 높이를 측정하는 센서이다.

## Slide 34
연습문제
대장장이 스마트 보드(UNO)의 A0에 수위센서를 연결하고, D8에 LED-W, ~D9에 부저를 연결 하도록 한다. 1초마다 수위센서의 값을 아날로그 포트 A0에서 읽어와서 그 값이 500 보다
크면 D8에 연결되어 있는 LED-W가 ON되도록 하고, 부저가 울리도록 프로그램 하시오.

## Slide 35
제 20장 초음파 센서
초음파는 일반적으로 사람이 들을 수 있는 가청 주파수보다 높은 주파수의 음파를 이야기 한다.

## Slide 36
초음파 센서의 구동 원리

## Slide 38
◆ delayMicroseconds(int) : 마이크로 초의 딜레이를 지정해 주는 함수이다.
◆ pulseIn(pin, value, timeout) : timeout은 펄스 신호를 기다리는 최대시간으로 [us]단위 이다.
단, 지정해주지 않는 경우 최대 1초가 timeout으로 설정된다.

## Slide 39
거리 = 340[m] x 시간[sec] /2
= 170 [m] x 시간[sec]
= 17,000[cm] x 시간[sec]
= 0.017[cm] x 시간[us]

## Slide 42
연습문제
대장장이 스마트 보드(UNO)에 초음파 센서를 연결하고, ~D10에 서보모터를 연결하도록 한
다. 물체가 30[cm] 이내로 접근하면 서보모터는 180°, 물체가 30[cm] 밖에서 감지되면 서보
모터가 0°에 위치되도록 프로그램 하시오.

## Slide 43
제 21장 블루투스
블루투스(Bluetooth)는 휴대폰, 노트북, 이어폰·헤드폰 등의 휴대기기를 서로 연결하여 데이터 통신하는 근거리 무선 기술이다.
대장장이 스마트 보드에서 사용하는 아래 그림의 HC-06 블루투스 모듈은 안드로이드 스마트폰에서 이용가능 하다.(아이폰은 사용할 수 없다)

## Slide 46
◆ SoftwareSerial BT(2, 3 ) : 2핀과 3핀을 시리얼 포트로 변경하며 BT라는 이름으로 사용할
수 있도록 한다.
◆ Serial.available() : PC로부터 시리얼 데이터가 입력되었는지를 알아보는 함수이다. PC와
는 0번핀 (RX)와 1번핀(TX)가 연결되어 있는 상태이다.
◆ Serial.read() : 시리얼 통신(USB케이블) 으로 들어 온 데이터를 읽어 들이는 함수이다.
아래 예제에서는 읽어 들인 데이터를 문자로 인식하여 변수 c에 담아 두게 된다.

## Slide 47
◆ BT.write(c) : PC에서 보내 온 데이터(변수 c)를 블루투스로 보내기 위한 함수이다.
◆ BT.available() : 블루투스에서 들어오는 데이터가 있는지 알려주는 함수이다.
◆ BT.read() : 블루투스에서 들어오는 데이터를 읽어 들이는 함수이다. 아래 예제에서는 읽어
들인 데이터를 문자로 인식하여 변수 b에 담아 두게 된다.
◆Serial.write(b) : 블루투스에서 보내 온 데이터(변수 b)를 PC의 시리얼 모니터로 보내 확인할
수 있도록 한다.

## Slide 52
연습문제
대장장이 스마트보드(UNO)에 블루투스 모듈과 서보모터를 연결하여 스마트폰에서 직접 만든 앱인벤터 앱으로 제어해 보도록 한다. 스마트폰 앱에는 0도 90도 180도 각 세 개의 버튼을 두어 해당버튼을 누르면 서보모터가 그 위치로 지정되게끔 프로그램해 보도록 한다.
대장장이 스마트보드(UNO)에 블루투스 모듈과 초음파 센서를 연결하여 초음파센서에서 감 지되는 물체와의 거리를 스마트 폰 앱에 표시하도록 해보자. 스마트 폰의 앱은 앱인벤터로 직접 프로그램 하도록 한다.